# Prof. dr. sc. Stanislav Pavlin, Matija Bračić

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, Vukelićeva 4

# Utjecaj aerodromskog prometa na prostorno planiranje u okolini zračne luke

Sažetak:

Zrakoplovne nesreće se najčešće događaju pri slijetanju i uzlijetanju. Na dijelu europskih zračnih luka su površine ispod prilaza i uzlijetanja izgrađene pa i naseljene. Iskustva su pokazala da je kako za treće osobe na zemlji, tako i za putnike i posade aviona bolje da je zemljište ispod prilaza bez prepreka, odnosno bez građevina, jer je u slučaju pada letjelice vjerojatnost preživljavanja veća. Stoga su razvijene zemlje Europe u svoja zakonodavstva uvele sigurnosne javne površine, područja povećanog rizika od pada letjelica, na kojima se ograničava izgradnja, a negdje i ruše postojeće građevine.

1. Uvod

Aerodrom je određena površina na zemlji ili vodi (uključujući zgrade, instalaciju i opremu) namijenjena u cijelosti ili djelomično za dolazak, odlazak i kretanje zrakoplova na zemlji. Najvažniji objekt na aerodromu je uzletno-sletna staza. Fizičke karakteristike uzletno–sletne staze i pripadajućih površina su definirane temeljem globalnih iskustava početkom 50-ih godina prošlog stoljeća od strane Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation Organization – ICAO) na osnovu tadašnjih klipnih aviona sa daleko manjom težinom i brzinom. Ti avioni su imali vrlo strmo poniranje neposredno prije slijetanja i vrlo mali kut penjanja u polijetanju. Dužine uzletno-sletnih staza za klipne odnosno elisne avione bila je oko 1,0 -1,5 km. Zračne luke, aerodromi otvoreni za javni zračni promet, su obično građene na rubu grada.

Moderni mlazni avioni su uvedeni 60-tih godina u promet. Veća brzina i težina tražili su duže uzletno-sletne staze. Ovi avioni  prilaze i slijeću pod vrlo blagim kutom od oko 3º, a uzlijeću s puno većim kutom penjanja. Dužine uzletno-sletnih staza za veće avione i našu geografsku širinu iznose od 2.500 – 3.500 m. ICAO je propisao i površine ograničenja prepreka, skup imaginarnih površina koje nikakvi objekti, bilo prirodni ili umjetni, ne smiju probijati. Najvažnije su prilazna i odletna koje su duljine do 15km i nagiba od oko 2%. Dodatak 14. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, Aerodromi propisuje standarde aerodroma [1].

Uzletno – sletna staza je određena pravokutna površina na aerodromu na zemlji, pripremljena za slijetanje i uzlijetanje zrakoplova. Njezina dužina se određuje prema karakteristikama aviona koji se očekuje na određenom aerodromu i fizikalnim veličinama lokacije (nadmorska visina, uzdužni nagib staze, referentna temperatura). Širina uzletno – sletne staze ovisi o dužini staze i fizičkim karakteristikama aviona i iznosi do 60m. Uzletno – sletna staza se prostire u sredini osnovne staze uzletno-sletne staze, prirodnom terenu koji je najčešće poravnan i zatravljen, bez objekata, širine do 300m i koji služi za slučaj da avion skrene s uzletno-sletne staze u slijetanju pretrpi što manju štetu. U produljenju osnovne staze je prema ICAO definirana sigurnosno područje kraja USS (Runway end safety area – RESA) na oba kraja staze koje se prostire simetrično u odnosu na produljenu središnjicu USS širine do 120m i duljine 240m.

Slika 1. Prikaz uzletno – sletne staze, osnovne staze i RESA  za velike avione

RESA je područje namijenjeno za smanjenje rizika za zrakoplov i putnike kada zrakoplov ne zaustavi na kraju uzletno – sletne staze u slijetanju ili kada sleti prije početka uzletno-sletne staze.

2. Analiza zrakoplovnih nesreća u okolini zračne luke

Uzletno-sletne staze su se produžavale, gradovi razvijali i nerijetko proširili do zračnih luka. Sve veći promet donio je, kao posljedicu, veći broj avionskih nesreća koje su najčešće u slijetanju i pri polijetanju. Postotak avionskih nesreća vezanih za pojedinu operaciju zrakoplova prikazan je na slici 2.

Slika 2. Postotak zrakoplovnih nesreća vezanih za pojedinu operaciju zrakoplova [2]

Statistička raspodjela nesreća na samom aerodromu i njegovoj okolini nastala praćenjem podataka o broju zrakoplovnih nesreća između 1970. i 1989. godine prema ICAO-u za zrakoplove u slijetanju i uzlijetanju dana je na slici 3.

Slika 3. Mjesta zrakoplovnih nesreća pri slijetanju i uzlijetanju za male i velike zrakoplove [3]

Prikaz na slici 3. ukazuje da najveći broj zrakoplovnih nesreća pri slijetanju se događa prije početka uzletno-sletne staze do 1km, ali s većim udjelom nesreća na udaljenosti od 500m prije staze do početka staze. Prilikom uzlijetanja najveći broj nesreća je zabilježen neposredno iza kraja uzletno – sletne staze na njenoj produženoj središnjici u duljini oko 500m. Na tom mjestu broj zrakoplovnih nesreća se javlja u 148 slučajeva. Ako se promatra ukupan broj svih nesreća, što uključuje slijetanje i uzlijetanje dolazi se do zaključka kako najveći broj zrakoplovnih nesreća nastaje na samoj uzletno – sletnoj stazi i njezinoj produženoj središnjici i to u rasponu od 150 m na lijevu i desnu stranu. Usporedi li se površine po ICAO i raspodjela nesreća lako se uoči da osnovna staza dobro „pokriva“ nesreće bočno od USS, ali ne i površine ispred i iza USS.

Postavlja se pitanje zašto ICAO nije „oštrije“ propisao površine oko USS a pogotovo u nastavku USS. To je zato što mnoge manje i nerazvijene države nemaju slobodnih prostora u okolini pa zaustavljaju donošenje takvi standarda, koji se donose većinom glasova. Ali, ICAO ne priječi da same države rigoroznije propišu površine bez izgradnje i stanovanja.

3. Javne sigurnosne zone

Kako se oko 70 % nesreća u civilnom zrakoplovstvu događa prilikom slijetanja i uzlijetanja, područja ispred USS i iza nje su izložena određenom riziku. Posljedice nesreća su daleko veće ako u tom području ima objekata i ljudi. Udar aviona u slijetanju u neki objekt znači dezintegraciju aviona, zapaljenje i najvjerojatnije tragičan ishod za putnike, posadu ali i one na zemlji. Ukoliko na tim područjima nema objekata vjerojatnost preživljavanja putnika, kao i daleko manjeg oštećenja aviona, je veća.

Razvijene države Zapada su izradile procjene rizika odnosno kao rezultat i utvrđivanje područja u nastavku USS koje treba biti slobodno od objekata i ljudi na zemlji odnosno koje treba osloboditi takvih građevina. Jedan od usvojenih termina je i Javna sigurnosna zona. Rizik od pada letjelice je veći tamo gdje je promet veći. Ujedinjeno kraljevstvo je već 1958. uvelo takva područja, u nastavku krajeva uzletno – sletne staze na najprometnijim zračnim lukama, dakle prije više od 50 godina[4]. I druge zapadno – europske zemlje su pristupile izučavanju problema procjene rizika i dimenzioniranja javnih sigurnosnih zona.

Zbog rizika od smrti ili ozljede u slučaju nesreće zrakoplova pri slijetanju ili uzlijetanju broj ljudi koji obitavaju ili rade u ovom području je ograničen.

Kako bi se mogle konstruirati javne sigurnosne zone potrebno je napraviti procjenu rizika prema trećim osobama u okolini zračne luke. Individualni rizik je mjera za procjenu rizika prema trećim osobama. Metodologija individualnog rizika se sastoji od tri glavna elementa: model procjene vjerojatnost zrakoplovne nesreće u neposrednoj blizini aerodroma, model procjene vjerojatnosti lokacije pada zrakoplova i posljedični model nesreće.

Ovi rizici se mogu prikazati u obliku kontura u kojima postoji istovjetan rizik. U visoko rizičnim zonama nisu dozvoljene građevine i određene aktivnosti te se postojeće građevine moraju ukloniti. U nisko rizičnim zonama nove građevine su zabranjene, a postojeće građevine su eventualno dozvoljene.

Prikaz kontura Javnih sigurnosnih zona za zračnu luku Schiphol, Amsterdam je dan na slici 4.

Slika 4. Sustav zoniranja na krajevima uzletno-sletne staze. U unutarnjim (tamnijim) zonama sve kuće će biti uklonjene, dok u vanjskoj (svijetloj) zoni gradnja novih kuća neće biti dozvoljena  [5].

Republika Hrvatska nažalost nema ni u jednom svom zrakoplovnom propisu spomenutu javnu sigurnosnu zonu [6]. Ta činjenica ukazuje na to da postoji mogućnost napretka u cilju povećanja sigurnosti ljudi i osiguravanju imovine.

Primjer kontura Javnih sigurnosnih zona za zračnu luku Dublin dan je na slici 5.

Slika 5. Predložene Javne sigurnosne zone za uzletno- sletne staze zračne luke Dublin [7]

Generalno gledajući konture individualnog rizika koje definiraju Javnu sigurnosnu zonu mogu se prikazati pomoću jednakokračnog trokuta kao što je prikazano na slici 6.

Slika 6. Geometrijski prikaz Javnih sigurnosnih zona

Dimenzije svakog jednakokračnog trokuta su određene sa:

- maksimalnom udaljenošću () uzduž produžene središnjice uzletno-sletne staze za koju je izračunati individualni rizik

- maksimalnom udaljenošću () okomito na produženu središnjicu uzletno-sletne staze za koju je izračunati individualni rizik

4. Zaključak

Činjenica je da se većina zrakoplovnih nesreća događa prilikom uzlijetanja i slijetanja u neposrednoj blizini zračne luke. Ljudi koji žive, rade ili obitavaju u tim zonama su izloženi povećanom riziku. Temeljem izučavanja zrakoplovnih nesreća pojedine zapadnoeuropske zemlje koje su prije pedesetak godina izradile prve studije procjene rizika prema trećim osobama na zemlji i uvele javne sigurnosne zone koje su prikazane na kartama.

Najradikalnija rješenja idu u pravcu rušenja postojećih objekata i prenamjena terena za aktivnosti koje nemaju objekte visokogradnje, već štoviše traže zelene površine. Tamo gdje nema novaca, zadovoljavaju se zabranom daljnje izgradnje.

Temeljni cilj politike koja ograničava razvoj u neposrednoj blizini zračne luke je da ne bi trebalo doći do povećanja broja ljudi koji žive, rade, ili obitavaju u javnim sigurnosnim zonama i da s vremenom broj ljudi i objekata bi trebao biti smanjen ukoliko okolnosti to dopuštaju.

Javne sigurnosne zone predstavljaju veliki napredak u cilju sigurnosti populacije u neposrednoj blizini aerodroma. Shodno tome, imaju veliki utjecaj na prostorno planiranje u okolini zračne luke.

Literatura:

[1] Aerodromes, Annex 14 to the Convention on International civil Aviation, International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada, 2009.

[2] Post, J.A., Cheung, Y.S., Loog, M.P., Weijts, J.: Analysis of Third Party Risk in the vicinity of Frankfurt Airport, National Aerospace Laboratory, 2003.

[3] Pavlin, S.: Arerodromi I, sveučilišni udžbenik, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2006.

[4] Evans, A.W., Foot, P.B., Mason, S.M., Parker, I.G., Slater, K.: Third party risk near airports and public safety zone policy, National Air traffic Service Limited, London, 1997.

[5] Ale, B.J.M., Piers, M.: The assessment and management of third party risk around major airport, Elsevier, Journal of  hazardous materials 71 (2000) 1-16

[6] Pravilnik o aerodromima, NN 64/10

[7] http://www.transport.ie/viewitem.asp?id=6460&lang=ENG&loc=1862