Ocjena indeksa kotača kao pokazatelja okolišne pogodnosti forvardera

Marko Zorić, Zdravko Pandur, Željko Šantek, Marijan Šušnjar

Nacrtak – Abstract

U ovom radu je prikazano istraživanje indeksa kotača kao parametra koji opisuje okolišnu prihvatljivost međudjelovanja kotača vozila i tla tijekom privlačenja (izvoženja) drva u sastojini. Istraživanje je provedeno u nizinskoj šumi hrasta lužnjaka.

Poslije naplodnog sijeka i izrade drva te tijekom i nakon njegova izvoženja mjerenjem su određeni:

- mase forvardera prijenosnom vagom,

- dimenzije guma i

- nosivost tla konusnim penetrometrom.

Na temelju ovih mjerenja izračunat je indeks kotača. Okolišna pogodnost kretanja ovoga forvardera po bespuću ocijenjena je na temelju preporuka projekta EcoWood pomoću kvocijenta CI*NGP-1.

Rezultati pokazuju da je, u ovome slučaju, indeksom kotača dobro procijenjena kretnost vozila, ali da rezultate određivanja penetracijske značajke, pa time i izračuna konusnoga indeksa karakterizira veliko rasipanje podataka. Vjerojatni je uzrok znatna nehomogenost šumskog tla pa je stoga potrebno iznaći pogodnije metode mjerenja nosivosti i zbijanja šumskog tla.

Ključne riječi: privlačenje drva, forvarder, okolišna pogodnost, indeks kotača

1. Uvod – Introduction

Šumska vozila zbog svog stalnog dodira s tlom te poglavito kretanja po sastojini predstavljaju opasnost oštećenja šume i šumskog tla. Ipak je ovo djelovanje najviše ograničeno na tlo, a tek kod nekih radova ili njihova dijela utječu i na vegetaciju. Pritom se razlikuju dva pojma:

- gaženje tla, definirano kao dio površine po kojoj se kreću vozila u odnosu na ukupnu površinu sastojine,

- sabijanje tla, određeno kao njegova obujamna deformacija.

Dok se na gaženje tla najviše može utjecati pripremom rada i drugim organizacijskim mjerama, na sabijanje tla odlučujući utjecaj imaju upravo značajke vozila i stanje tla.

Horvat (1995) je istraživao prirodni oporavak, tj . stupanj zbijenosti tla kao jednog od mnogih pokazatelja oporavka nakon višekratnog prolaza teškog forvardera 1984. godine i usporedio s istim takvim mjerenjem nakon 10 godina. Temeljem provedenih mjerenja i analiza zaključio je da se ispitivano tlo nakon 10 godina prirodnog oporavka, a bez prometanja vozila, potpuno oporavilo te pokazuje zadovoljavajuću razinu sabijenosti.

Uz nepobitno djelovanje vozila tijekom privlačenja na sabijanje tla, pa i na prirast biljaka, treba iznijeti zaključke Wasterlunda (1989), koji smatra da se dobrom organizacijom, izborom odgovarajućeg stroja te dobrom obukom rukovatelja, oštećenja mogu svesti na približno 5 %, u odnosu na ustanovljenih 10 do 15 %.

U hrvatskim nizinskim šumama, koje karakterizira prekomjerno vlaženje tla, kako to navode Anić (2001) i Poršinsky (2005), za izvoženje drva se koriste specijalna šumska vozila, forvarderi, koji su uglavnom namijenjeni za izvoz drva pri oplodnim sječama tj. u zimskom razdoblju (1. listopad da 30. ožujka). Zbog značajne ukupne mase natovarenih forvardera (za srednje veliki forvarder do 30 tona) i često nepovoljne nosivosti tla u zimskom periodu, mogu nastati oštećenja šumskoga tla, koja se manifestiraju deformacijom tla – kolotrazima te njegovim zbijanjem.

2. Problem – Scope of research

Učinak šumskih vozila ovisi o prometnosti (prohodnosti) terena (tla) i kretnosti vozila. Prometnost nekog predjela se sastoji od nekoliko terenskih čimbenika i čimbenika tla. Teren je često opisan nagibom terena i pojavnošću prepreka. Čimbenici tla se koriste kako bi se opisala reakcija tla ispod opterećenog kotača. Za opis reakcije tla potrebna su dva podatka: deformacija i zbijanje šumskog tla pod utjecajem vertikalne sile i reakcija čestica tla na utjecaj horizontalne sile (Saarilahti 2002). Prometnost tla nema opći fizikalni pristup ako ne sadrži pokazatelje i tla i vozila (Baker 1960). Horvat (1993) smatra da uobičajeno upotrebljavani izrazi poput prohodnosti vozila, indeks mobilnosti vozila i sl. procjenjuju sposobnost vozila da prođe po nekom terenu bez obzira na posljedice, te stoga nedovoljno opisuju okolišnu sastavnicu sustava vozilo – tlo.

Razvojem empirijske metode proučavanja složenog sustava kotač – tlo, odnosno vozilo – tlo, u literaturi poznate kao metoda WES (Waterways Experimentation Station, US Army Engineering Corps), za povezivanje značajki vozila i deformacije tla s nosivosti tla upotrebljava se indeks kotača.

|  | (1) |
| --- | --- |

Indeks kotača je bezdimenzijski parametar (faktor) koji opisuje međudjelovanje opterećenog kotača i tla. Određen je odnosom dodirnog tlaka kotača i tla te nosivosšću tla procjenjene mjerenjem tvrdoće tla konusnim penetrometrom. U praktičnoj primjeni upotrebljava se normirana vrijednost mjerenja otpora prodiranja konusa (ASAE EP524 1999) na dubini od 15 cm nazvana konusni indeks (CI). Uslijed nehomogenosti strukture tla Ronai (1983), Horvat.(1993, 1994), Poršinsky (2005), Pandur i dr.(2010), Horvat i dr.(2011) primjećuju veliko rasipanje podataka između repeticija izmjere prodirnih značajki.

Pogodnost empirijske metode potvrđuje i razredba terena za izvođenje šumskih radova koju donosi EcoWood projekt (Owende i dr. 2002; Ward i Owende 2003) prikazan u tablici 1. Ova se razredba terena temelji na mehaničkim svojstvima tla (CI, E, () a značajku vozila određuje njegovo pripadajuće dopušteno opterećenje tla (NGP), iskazano nominalnim tlakom na tlo (Mellgren 1980). Horvat i dr. (2010), zbog nedostatka korištenja NGP-a, podatke koji su korišteni u razradbi terena EcoWood nadopunjavaju s količnikom CI*NGP-1.

Tablica 1. Razredba tla prema ECOWOOD projektu

Table 1 – EcoWood soil classification

| Čvrstoća (nosivost) tla Soil strenght | Parametri čvrstoće tla Soil strength parameters | Dopušteni nominalni tlak vozila na tlo | Količnik Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konusni indeks Cone Index | Modul elastičnosti Modul E | Otpor tla na smicanje Shear strenght | Allowed vehicle nominal ground preassure |  |
| Razredi Classes | Opis tla Soil description | CI, kPa | E, MPa | (, kPa | NGP, kPa |  |
| 1 | Čvrsto tlo Strong soil | > 500 | > 60 | > 60 | > 80 | > 6,25 |
| 2 | Osrednje čvrsto tlo Average soil | 300 – 500 | 20 – 60 | 20 – 60 | 60 – 80 | 5 – 6,25 |
| 3 | Meko tlo Soft soil | < 300 | < 20 | < 20 | 40 – 60 | < 5 |
| 4 | Vrlo meko tlo Very soft soil | << 300 | << 20 | << 20 | < 40 | << 5 |

Šušnjar i drugi (2006) istražuju mogućnost korištenja indeksa kotača za procjenu okolišne pogodnosti forvardera. Za njegovo izračunavanje koriste teret teorijski, pravilno raspoređen u tovarnome prostoru forvardera, koji odgovara tehničkoj nosivosti forvardera te zaključuju:

- "Indeks kotača definiran kao odnos između konusnoga indeksa tla i tlaka ispod kotača vozila, odnosno definiran kao faktor koji obuhvaća nosivost tla, opterećenja kotača te dimenzije i elastične značajke kotača, dobro je polazište za ocjenu okolišne pogodnosti kotačnih šumskih vozila za privlačenje drva.

- Granična vrijednost indeksa kotača koja definira dobru kretnost vozila pokazala se i "oštrijim" kriterijem od one koju određuje granična dubina kolotraga.

- Temeljni mjeriteljski problem pri određivanju indeksa kotača – mjerenje tlaka ispod kotača vozila – može se zadovoljavajuće riješiti primjenom nekoga od poluempirijskih izraza.

- Analiza indeksa kotača kao parametra kojim se može procijeniti okolišna pogodnost šumskih vozila za privlačenje drva, treba se dalje nastaviti kvantitativnim povezivanjem istraživanja djelovanja vozila na tlo i sastojinu i indeksa kotača."

Prema tomu, jednostavnim mjerenjem konusnog indeksa te primjenom neprekomjerno kompliciranih poluempirijskih izraza, uz poznavanje raspodjele mase po osovinama vozila može se relativno brzo izračunati indeks kotače te na njegovu temelju ocijeniti okolišna pogodnost nekoga šumskoga kotačnoga vozila.

Ciljevi ovog rada su ustanoviti stvarnu raspodjelu težina (mase) po kotačima (osovinama) forvardera, odrediti tlak ispod kotača preko poluempirijskih izraza za izračunavanje tlaka ispod kotača, mjerenjem konusnog indeksa (CI) odrediti promjenu penetracijskih karakteristika tla uslijed povećenja opterećenja te na temelju izračunatoga indeksa kotača procijeniti okolišnu pogodnost forvardera i to za slučaju realnoga privlačenja drva forvarderom nakon oplodnoga sijeka.

3. Materijali i metode – Material and Methods

Istraživanje je obavljeno na području UŠP Vinkovci, šumarija Otok, G.J. „Slavir“ u 143c odsjeku. To je nisko zemljište, u sjeveroistočnom dijelu malo povišeno. Tlo u odsjeku je močvarni glejni (euglej)-hipoglej. Euglej je pretežito glinovito zemljište, trajno vlažno na kojem biljkama nedostaje kisika pa u prirodnim uvjetima na takvim zemljištima rastu samo one biljke koje podnose nedostatak kisika (npr. poljski jasen, hrast lužnjak).

Slika 1. Položaj mjernih mjesta u sastojini

Fig. 1 Position of measuring places

Prilikom prikupljanja podataka o stanju tla korišten je, prema ASAE S313.3 (1999) standardu, digitalni oenetrometar Eijkelkamp Penetrologger (slika 2) s konusom površine presjeka baze 2 cm2 i vršnim kutom 30°.

Za određivanje stvarnog opterećenja na kotačima forvardera Valmet 840.2 u ovom istraživanju korišten je prijenosni sustav vaga WLS 101/R2K (BARK system-und Wiegetechnik Gmbh & CO.KG, čije umjeravanje i razvoj opisuje Bosner i dr.(2008).

Slika 2. Penetriranje

Fig. 2 Penetration

Pri mjerenju osovinskih opterećenja vage su bile umetnute u metalnu platformu, na koju je nailazio forvarder, kako bi se zaštitile od oštećenja te kako bi se forvarder sto preciznije postavio na vage kako bi se smanjile greške pri mjerenju kako to pokazuje slika 3.

Slika 3. Prijenosne vage ugrađene u metalno kućište

Fig. 3 Portable scales inside metal case

Objekt ovog istraživanja je forvarder Valmet 840.2. (Slika 4). S gledišta ekonomične upotrebe, zahtjev hrvatskog šumarstva je forvarder nosivosti do 14 t i podiznim momentom hidraulične dizalice od 100 kNm, kojim se osigurava utovar i izvoženje trupaca velikih dimenzija iz sječina glavnog prihoda (Horvat i Poršinsky 2000). Kroz povijest proučavanja forvardera razvijene su mnoge razradbe prema kojima se forvarderi dijele u skupine prema neto masi, nosivosti i bruto masi (Poršinsky 1997). Prema najnovijoj razradbi forvardera, prema nosivosti, koju daje Brunberg (2004), forvarder istraživan u ovom radu pripada skupini srednjih forvardera.

Jedna od važnih sastavnica ovoga istraživanja je određivanje karakteristika (dimenzija) guma forvardera, prikazanih u tablici 2.

Tablica 2. Prikaz modela i veličina guma istraživanih vozila

Table 2 Rewiew of used tyres

| Pozicija kotača Tyre postion | Model gume Tyre model | Polumjer Radius r [m] | Širina Width b [m] | Progib Deflection δ [m] | Dodirna površina Contact area A = r b [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Forvarder – Forwarder |
| Prednja – Front | NOKIAN TRS L - 2 600/65 - 34 | 0,78 | 0,601 | 0,05 | 0,469 |
| Bogi – Bogie | NOKIAN TRS LS - 2 600/55 - 26.5 | 0,66 | 0,6 | 0,02 | 0,396 |

Slika 4. Istraživani forvarder Valmet 840.2 u radu

Fig. 4 Resaerched forwarder Valmet 840.2

4. Rezultati istraživanja – Resaerch results

Konusni indeks u odsjeku 143c je mjeren na 6 mjernih mjesta (slika 1). Na svakom mjestu je mjereno 5 puta penetrometrom. Mjerenje je obavljeno okomito na kolotrag, a shemu mjerenja na jednom mjernom mjestu s iskazom rezultata za mjerno mjesto 1 (vrata1) pokazuje slika 5.

Slika 5. Način mjerenja i iskaz rezultata za mjerno mjesto 1

Fig. 5 Principle of measuring and results for measurement site 1

Rezultati ovih mjerenja su prodirne krivulje – po 5 za svako mjerno mjesto, a na slici 6 su prikazani rezultati za mjerno mjesto 1. Prema standardu, iz dijagrama na slici 6, očitane su vrijednosti konusnoga indeksa na 15 cm dubine. Konusni indeks za sastojinu u istraživanom odsjeku iznosio je 973 kPa – medijan sveukupnih mjerenja. Prema EcoWood klasifikaciji terena tlo se sastjine može svrstati u (jako) čvrsto. To znači da je dopuštena najveća vrijednost nominalnog tlaka veća od 80 kPa.

Slika 6. Prodirne krivulje na mjernome mjestu 1

Fig. 6 Penetration curve for measurement site 1

Nakon sječe i izrade forvarderom je izveženo iz odsjeka 6 tura. Ukupni obujam tovara mjeren standardnom šumarskom metodom iznosio je 74,52 m3 oblog drva. Vaganjem forvardera opisanom metodom ustanovljena je ukupna masa prevezenoga drva od 68020 kg. Prosječna masa opterećenog forvardera je iznosila 27340 kg.

Na temelju izraza za indeks kotača prikazanoga u poglavlju "Materijali i metode" te izmjerene raspodjele masa forvardera i izmjerenog konusnoga indeksa tla sastojine izračunati indeksi kotača prikazani su u tablici 3. Za prednji kotač izračunata je samo jedna vrijednost jer se masa na prednjoj osovini opterećenoga i praznoga forvardera neznatno razlikuju. Iz tablice 3 razvidno je da za ispitivani forvarder najveći indeks kotača i najbolju kretnost ima njegov neopterećeni bogi sustav 19,82, a najlošiju kretnost opterećeni bogi sustav s indeksom kotača 9,01.

Tablica 3. Vrijednosti indeksa kotača

Table 3 Values of cone index

|  | Prednji kotač Forvarder prazan/pun | Kotač bogi osovine Forvarder prazan | Kotač bogi osovine Forvarder pun |
| --- | --- | --- | --- |
| CI-konusni indeks – Cone index, kPa | 973 | 973 | 973 |
| G-opterećenje kotača –Wheel load, kN | 42,08 | 19,44 | 42,77 |
| A-dodirna površina – Contact area, m2 | 0,469 | 0,396 | 0,396 |
| Nominalni tlak na podlogu (NGP) – Nominal ground pressure, kPa | 89,57 | 49,09 | 108,01 |
| Indeks kotača – Wheel numeric Nk (Mellgren) | 10,86 | 19,82 | 9,01 |

Iz tablice 3. zapaža se da prednji kotači i kotač bogi osovine natovarenoga forvardera imaju nominalni tlak na tlo veći od 80 kPa i to za približno 10 % prednji kotač (89,57 kPa) te gotovo 40 % kotač bogi osovine (108,01 kPa). Na temelju EcoWood razredbe terena može se tvrditi da se na jako čvrstome tlu sastojine (CI = 973 kPa) može očekivati kretanje prednjih kotača bez bitnih negativnih posljedica dok se za kotače bogi osovine natovarenoga forvardera to ne može tvrditi sa sigurnošću. Ako se izračunaju indeksi kotača, tada se dobiva numerički parametar koji kvantitativno bolje opisuje kriterij kretnosti. Tako se prema izračunatim indeksima kotača (10,86 i 9,01) može s dovoljnom sigurnosti tvrditi da će posljedice kretanja prednjih kotača punog i praznog forvardera kao i kotača bogi osovine natovarenoga forvardera biti u prihvatljivim granicama. Bogi kotači praznoga forvardera s nominalnim tlakom od 49,09 kPa te indeksom kotača od gotovo 20 neće oštećivati tlo sastojine.

Na slici 7 prikazane su vrijednosti konusnog indeksa (CI) za sva istraživana mjerna mjesta, dok su na slici 8 su prikazane prosječne vrijednosti konusnog indeksa (CI) za sastojinu, sredinu između kolotraga te kolotrage na svim mjernim mjestima.

Slika 7. Vrijednosti konusnog indeksa (CI) na dubini od 15 cm

Fig. 7 Values of cone index on depth of 15 cm

Slika 8. Prikaz prosječnih vrijednosti konusnog indeksa (CI)

Fig. 8 Average values of cone index

Broj prolaza forvardera se smanjuje od mjernog mjesta 1 do mjernog mjesta 6. Preko mjernog mjesta 1 forvarder je prošao 6 puta prevezavši drvo ukupne mase 68020 kg. Iz slika 7 i 8. zapaža se da, bez obzira na broj prolaza forvardera, ne dolazi do značajnije obujmne deformacije šumskog tla tj. njegovoga zbijanja. Ova je činjenica suprotna očekivanjima, jer bi se konusni indeks kolotraga i sastojine trebao značajnije razlikovati i razlika bi se trebala povećavati s obzirom na broj prolaza forvardera. Ovu pretpostavku potvrđuje usporedba vrijednosti konusnih indeksa tla sastojine i tla u kolotrazimana na svim mjernim mjestima jer se ne zapaža bitno povećanje konusnih indeksa u kolotrazima, kao i njihove dubine (slika 9).

I ovim je putom potvrđeno očekivanje da će kretanje forvardera po ovako čvrstome tlu biti u prihvatljivim granicama doneseno na temelju  nominalnih tlakova na tlo kao i pripadajućih indeksi kotača.

Slika 9. Ilustracija dubine kolotraga

Fig. 9 Ilustration of ruts depth

Treba ponovo istaknuti činjenicu da zbog nehomogenost šumskoga tlai, njegove slojevitosti i isprepletenosti korijenjem šumskog bilja, grmlja i drveća, penetracijske krivulje, pa time i konusni indeksi iskazuju veliko rasipanje vrijednosti.

Zaključak – Conclusion

Dobivenu visoku vrijednost indeksa kotača (Nk >6,25) pa time i ocjena dobre kretnosti forvardera potvrđena je činjenicom da nije ustanovljeno znatno povećanje zbijanja tla niti nakon 6 prolazaka punog forvardera prosječne mase 27340 kg i isto toliko praznoga forvardera prosječne mase 16003 kg. S time u suglasju je i mala zapažena dubina kolotraga.

Ponovo je ustanovljeno da izmjerene penetracijske krivulje i vrijednosti konusnog indeksa pokazuju znatno rasipanje. Nehomogenosti šumskog tla (slojevitost, mreže korijenja i sl.) znatno ometa procjenu čvrstoće (nosivosti) tla konusnim penetrometrom. Stoga nije preporučljivo koristiti penetrometer s malim brojem ponavljanja njerenja tj. prihvatiti činjenicu da penetracijske značajke treba mjeriti "toliko puta koliko je to moguće", ma što to značilo. Iz toga razloga je potrebno tražiti pogodnije metode mjerenja nosivosti i zbijanja šumskoga tla.

Iako nije bio predmet istraživanja zapaža se da je pri izvoženju tehničke oblovine i višemetarskoga drva forvarder bio opterećen ispod nazivne nosivosti zbog nedovoljnog iskorištenja tovarnoga prostora uslijed različitih dimenzija (pogotovo duljina) i zakrivljenosti transportiranoga drva.

Literatura – References

Anić, I., 2001: Uspijevanje i pomlađivanje sastojina poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) u Posavini. Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1 – 197.

ASAE, 1999: Soil Cone Penetrometer (ASAE S313.3 FEB99), ASAE Standards 2000, 831 – 833.

ASAE, 1999: Procedures for Using and Reporting Data Obtained with the Soil Cone Penetrometer (ASAE EP542 FEB99), ASAE Standards 2000, 986–989.

Bekker, M., G., 1960: Off-the-road locomotion, The University of Michigan Press, 1–215.

Bosner A,Nikolić S., Pandur Z., Benić D., 2009: Razvoj i umjeravanje prijenosnog sustava za mjerenje osovinskih opterećenja vozila – mjerenja na forvarderu. Nova meh. Šumar.,28:1-15.

Brunberg, T., 2004: Underlag till produktionsnormer för skotare (Productivity-norm data for forwarders). Redogorelse (3): 1-12.

Horvat, D., 1993: Prilog proučavanju prohodnosti vozila na šumskom tlu. Disertacija, Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilipta u Zagrebu, 1-234.

Horvat, D. 1995. Natural. recovery of demaged forest soil 10 years after wood transportation by forwarder (Measurement with cone penetrometer), Forestry mechanization, vol. 20, no. 3, pp. 129 - 135.

Horvat, D., Poršinsky, T., 2000: Forwarder Performance on Hard and Soft Soil, XXI IUFRO World Congress, Kuala Lumpur, Malaysia, Proceedings of a Symposium organized by IUFRO Group 3.11.00, str. 67 - 73.

Horvat, D., Pandur, Z., Šušnjar, M., Nikolić, S., Zorić, M.: Okolišna pogodnost sviju metoda mehanizirane uspostave šumskog reda. Croatina Journal of Forest Engineering, 32(1): 389–399.

Mellgren, P. G. (1980) “Terrain Classification for Canadian Forestry”, Canadian Pulp and PaperAssociation, 1–13.

Owende, P. M. O., Lyons, J., Haarlaa, R., Peltola, A., Spinelli, R., Molano, J., Ward, S. M., 2002: Operations protocol for Eco-efficient Wood Harvesting on Sensitive Sites. Project ECOWOOD, Funded under the EU 5th Framework Project (Quality of Life and Management of Living Resources) Contract No. QLK5-1999-00991 (1999-2002), 1 – 74.

Pandur, Z., D. Horvat, M. Šušnjar, H. Nevečerel, I. Stankić, 2010: Environmental evaluation of wood residues utilization. 43rd International symposium FORMEC 2010. Forest Engineering: Meeting the Needs of the Society and the Environment, July 11 – 14, 2010, Padova – Italy, CD.

Poršinsky, T., 1997: Određivanje položaja Kockums 850 i Timberjack 1210 u obitelji forvardera morfološkom rasčlambom. Mehanizacija šumarstva 22(3): 129-139

Poršinsky, T., 2005: Djelotvornost i ekološka pogodnost forvardera Timberjack 1710B pri izvoženju oblovine iz nizinskih šuma Hrvatske Disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1–170.

Ronai, Đ. M., 1983: Teorija kretanja van tvrdih puteva. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, 1 – 324.

Saarilahti, M. (2002a) “Soil interaction model. Project deliverable D2 (Work package No. 1) of theDevelopment of a Protocol for Ecoefficient Wood Harvesting on Sensitive Sites (ECOWOOD)”, EU 5thFramework Project (Quality of Life and Management of Living Resources) Contract No. QLK5-1999-00991 (1999-2002), 1–87.

Šušnjar, M., Poršinsky T., Horvat, D., Pentek, T., Tomašić, Ž., 2006: Estimation of environmental acceptability of forwarder by wheel numeric, 39th International symposium FORMEC 2006, 24-28 September 2006, Sofia, Bulgaria, Abstract procedings, str 44. Proceedings (2007) str. 207-217

Ward, S. M., Owende, P. M. O., 2003: Development of a protocol for eco-efficient wood harvesting on sensitive sites. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Forest and Wood-Processing Technology vs. Environment – Fortechenvi Brno 2003”, May 26–30, 2003, Brno, Chech Republic, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno & IUFRO WG 3.11.00, 473 – 482.

Wästerlund, I. 1989. Effect of damage on the newly thinned stand due mechanized forest operations, Proceedings of the ECE/FAO/ILO/IUFRO Seminar on the Impact of mechanization of forest operations to the soil, Louvain-la-Neuve, pp. 165-177.

Keywords: wood extraction, forwarder, environmental suitability, wheel numeric